# Методика доработки до версии модели  04.

# Внимание ! для владельцев ЭКР 2102 Ф с термопринтером.

Версия модели 04 ЭКР 2102 Ф с термопринтером, блоком процессора  РЮИБ 5.105.694 и версией ПрО 889-00 протоколом Г,КМЭК № 6/65-2001 от 27 ноября 2001 г. разрешена для работы как в сфере торговли, так и в сфере услуг.

ЭКР 2102 Ф с версией ПрО 889-00 версии модели 04 может работать как с блоком индикации на базе контроллера КР 1820 ВГ 1, так и на базе контроллера НТ 1621 В ф. HOLTEK, с фиксальной памятью на базе м.с. AT 49 F010 (и ее аналоги).

Определение типа накопителя фиксальной памяти осуществляется при  прохождении через «РЕЗ П ?» при первом включении машины, а определение типа контроллера индикации при каждом включении питания машины.

Для перехода машин  с блоком процессора РЮИБ 5.106.694 других версий модели на версию 04  требуется, кроме замены ПрО на 889-00, доработка блока индикации.

Блок индикации РЮИБ 5.104.543 дорабатывается путем установки резистора С2-33М-0,125-10 ком +  10% и подключения одного вывода к шине ОV (Х12 : 5, D1:7), а другого к цепи сигнала GKI–W2 (X12:4,D1:9).

Блок индикации РЮИБ 5.104.210 с контроллером НТ1621 В ф. HOLTEK дорабатывается путем перекоммутации контактов 2 и 4 в разъеме Х12 жгута и установки на плате блока индикации резистора С2-33М-0,125-10 ком+ 10% с подключением одного вывода к шине +5 V (Х12:6), а другого к контактному отверстию 2  распайки жгута на плате.