Таблица параметров программирования

| № режима | № подрежима | Наименование параметра | Индикация при входе в режим | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Р01 |  | Дата | ХХ-ХХ-ХХ | число-месяц-год |
| Р02 |  | Время | ХХ-ХХ | час – мин |
| Р05 |  | Заголовок чека | Р05 01 00 2 | До 170 символов |
| Р06 |  | Окончание чека | Р06 01 00 2 | До 68 символов |
| Р07 |  | Пароли | ПАР– 1 0 | До 6 цифр |
| Р10 |  | Ограничение суммы продаж по отделам | ОГ 01 0 | Ограничение в рублях |
| Р13 |  | Наименования налогов | Р13 01 00 0 | До 17 символов |
| Р14 |  | Величина расчетной налоговой ставки | НГ1 0.00 | В % |
| Р15 |  | Режимы работы машины |  |  |
| Р15 | ПР01 | Вид и контрастность печати | ПР01 С2 | С/П – сокр./полн; 1…5 -контр. |
| Р15 | ПР03 | Разрешение работы с отделами | ПР03 87654321 | 0/№ - запрещено / разрешено |
| Р15 | ПР06 | Разделение чеков при оформлении продаж | ПР06 0 | 0/1 - без/с разделением |
| Р15 | ПР08 | Сфера применения ККМ | ПР08 0 | 0/1 - торговля /сфера услуг |
| Р15 | ПР14 | Запрещение сброса покупок | ПР14 0 | 0/1 – разрешено/запрещено |
| Р15 | ПР16 | Установка формы печати чека | ПР16 0 | 0/1 – обычный / короткий чек |

### Порядок входа в режим программирования

*** - информация на индикаторе для каждого режима - см. графу 3

Номер режима можно задать набором на цифровой части клавиатуры либо последовательным нажатием клавиш " + " или " - " ("листание" производится по кольцу).

### Программирование даты (режим Р01)

Дата набирается в последовательности "число-месяц-год". Если дата введена некорректно, выдаётся звуковой сигнал. Следует нажать клавишу “Сброс” и повторить ввод даты. Если программируемая дата больше текущей даты ККМ то выдается предупреждение (звуковой сигнал и мигание индикатора). Для подтверждения набранной даты повторно нажать клавишу "ИТОГ".

Примечание: До фискализации машины возможна корректировка даты в любую сторону.

ВНИМАНИЕ: Программирование неверной даты может привести к замене ЭКЛЗ и БФП.

### Программирование времени (режим Р02)

Время набирается в последовательности "час-мин". Если время введено некорректно выдаётся звуковой  сигнал.

### Программирование паролей (режим Р07)

В данном режиме программируются следующие пароли (от 1 до 6 цифр):

ПАР-1… ПАР-8 -пароли кассиров с первого по восьмой;

ПАР А1	-пароль  вывода отчётов Х и режима "Возврат товара";

ПАР А2	-пароль вывода отчёта Z;

ПАР ПР	-пароль программирования;

внимание: В режиме программирования просмотр паролей на индикаторе невозможен. В случае утери пароли могут быть распечатаны сервисным специалистом в режиме встроенной диагностики.

### Программирование ограничений вводимых сумм в отделы (режим Р10)

Ограничение вводится с точностью до целых рублей.

ПРИМЕЧАНИЕ: В диаграмме, для перехода к выбору отделов с 9 по 16, перед нажатием клавиши «№ отдела» необходимо нажать клавишу «ДЕЖ».

#### Вывод общего отчета Х

Вывод отчёта Z

#### Проверка клавиатуры

Проверка клавиш цифрового поля:  Нажать поочередно три клавиши цифрового поля, затем нажать клавишу “Сброс”. Аналогично проверить остальные клавиши цифрового поля. Нажать клавишу "     " убедиться в нормальной протяжке чековой ленты. Нажатие этой клавиши не сопровождается звуковым сигналом.

Проверка клавиш отделов и служебных клавиш:  Нажать клавишу “ВТ”, затем все клавиши отделов и все служебные клавиши. Исправность клавиш контролировать по наличию звукового сигнала. Проверку закончить нажатием клавиши  “Сброс”.

#### Проверка БТП

При проверке БТП следует убедиться, что в распечатанной квитанции все символы печатаются без искажений, что нет пропадания части точек, формирующих символы.

Проверка блокировки при отсутствии чековой ленты

Блокировка машины при отсутствии чековой ленты проверяется следующим образом:

- Заправить в БТП отрезок термобумаги длиной 15 - 20см;

- Вывести несколько раз "нулевой" чек путем нажатия клавиши "ИТОГ" из исходного состояния режима "Касса";

- По выходе бумаги из щели датчика наличия чековой ленты раздаётся звуковой сигнал, на индикаторе высвечивается:

- Произвести заправку в БТП термобумаги и нажать клавишу «ИТОГ». Произойдет распечатка нулевого чека.

#### Проверка блокировки при не прижатой ТПГ (для принтеров с фиксацией отжатия ТПГ)

Блокировка машины при не прижатой ТПГ проверяется следующим образом:

- Заправить в БТП термобумагу длиной 15 - 20см;

- Вращением кулачковой рукоятки по часовой стрелке отвести ТПГ от вала подачи бумаги произвести попытку вывести "нулевой" чек путем нажатия клавиши «ИТОГ» из исходного состояния  режима "Касса";

- Раздаётся звуковой сигнал, на индикаторе высвечивается:

- Вращением кулачковой рукоятки против часовой стрелки прижать ТПГ к валу подачи бумаги и нажать клавишу «ИТОГ». Произойдет распечатка нулевого чека.

#### Автоматическая наработка

Выполнение данного режима возможно только при пустом буфере контрольной ленты. Режим позволяет провести технологическую наработку ККМ длительностью до 24 часов после проведения ремонтных работ с целью подтверждения надежности вновь установленных элементов. Наработка производится из исходного состояния режима "Касса". Каждые 5 минут автоматически печатается тест БТП. В промежутках между печатью на индикаторе формируется “бегущая строка” из четырех цифр 8 с точками. Выход из режима осуществляется нажатием клавиши «СБРОС».

Технологическая очистка РПЗУ

Данная операция может производиться с клавиатуры без вскрытия ККМ перед фискализацией (перерегистрацией) и при возникновении сбойных ситуаций, приведших к порче информации в РПЗУ, при пустом буфере контрольной ленты. При этом в РПЗУ автоматически заносятся начальные установки программируемых параметров, необнуляемый итог и номер смены считываются из ЭКЛЗ. На чековой ленте распечатывается сообщение – «Инициализация ККМ». В других случаях для технологической очистки РПЗУ необходимо использовать режим диагностики.

Коды неисправностей

| Обозначение | Вид нарушения | Метод устранения |
| --- | --- | --- |
| Е ПУ | Обрыв (окончание) бумажной ленты или не прижата ТПГ в БТП. | Заправить ленту или прижать ТПГ. Если предыдущий документ выведен не полностью, нажать клавишу "ИТОГ". Документ распечатается сначала. |
| Е НП | Запрет данной операции при пустом буфере контрольной ленты. | Для снятия блокировки нажать клавишу «Сброс». Машина перейдет в исходное состояние режима "КАССА". |
| Е ЕП | Запрет данной операции при наличии продаж в буфере контрольной ленты. | Перед выполнением запрещенной операции необходимо снять Z отчет (см. п.0). |
| Е 24 | Продолжительность рабочей смены, с момента регистрации первого платежного документа, превысила 24 часа. | Необходимо снять Z отчет (см. п.0) |
| Е Нu | В ЭКЛЗ нет запрошенной информации. |  |
| Е ЗО | Нажата клавиша отдела, по которому запрещены продажи. |  |
| Е ОГС | Сумма продажи превысила величину максимальной суммы, разрешенной для продажи в данный отдел. | Нажать клавишу "Сброс" и ввести разрешенную сумму. |
| Е ПП | Переполнение выручки по отделу за смену. | Отменить или закрыть текущий чек и снять Z отчет. |
| Е НС | Нет связи с ПЭВМ или устройством «Оперативный накопитель» | Проверить канал связи с ПЭВМ, соединительный кабель и настройки ККМ, необходимые для совместной работы с ПЭВМ или устройством «Оперативный накопитель». |
| Е Нп | Запрашиваемый код товара не найден. |  |
| Е Но | Нет запрашиваемого количества товара. |  |
| Е ЗАПР | Получен запрет от ПЭВМ или устройства «Оперативный накопитель» на проведение данной операции. |  |

| Код неисправности | Характеристика неисправности | Метод устранения |
| --- | --- | --- |
| Е----------002 | Нарушение информации в ПЗУ или контроллере «Мастер». | Вызвать мастера |
| Е----------005 | Сбой данных в РПЗУ, в области информации о продажах | Выключить и включить ККМ, произойдет автоматическое восстановление данных в РПЗУ по данным ЭКЛЗ, снять Z отчет |
| Е----------009 | Сбойная запись заводского номера машины в БФП или РПЗУ | Вызвать мастера |
| Е----------010 | Отсутствие связи с БФП | Вызвать мастера |
| Е----------011 | Переполнение БФП | Вызвать мастера |
| Е----------012 | Ошибка при записи информации в БФП | Вызвать мастера |
| Е----------020 | Отсутствие связи с ЭКЛЗ | Вызвать мастера |
| Е----------021 | Не сходится итог за смену в РПЗУ и ЭКЛЗ | Выключить и включить ККМ, произойдет автоматическое восстановление данных в РПЗУ по данным ЭКЛЗ, снять Z отчет |
| Е----------022 | Не сходится номер смены в БФП и ЭКЛЗ | Вызвать мастера |
| Е----------023 | Установлено ЭКЛЗ с закрытым архивом | Вызвать мастера |
| Е----------025 | Не совпадение регистрационного номера ЭКЛЗ в ЭКЛЗ и БФП | Вызвать мастера |
| Е----------026 | Установлено не активизированное ЭКЛЗ при активизированном БФП | Вызвать мастера |
| Е----------031 | ЭКЛЗ приняла не корректную команду | Выключить и включить ККМ, продолжить работу |
| Е----------032 | Некорректное состояние ЭКЛЗ | Выключить и включить ККМ, продолжить работу |
| Е----------033 | Авария ЭКЛЗ | Вызвать мастера |
| Е----------034 | Авария криптографического сопроцессора ЭКЛЗ | Вызвать мастера |
| Е----------035 | Исчерпан временной ресурс использования ЭКЛЗ | Вызвать мастера |
| Е----------036 | ЭКЛЗ переполнена | Вызвать мастера |
| Е----------037 | В ЭКЛЗ передана неверная дата или время | Вызвать мастера |
| Е----------039 | Отрицательный итог документа, слишком много отделов для клиента | Вызвать мастера |
| Е----------076 | Сбой данных в РПЗУ, в области программируемых параметров | Вызвать мастера |

Порядок вывода отчета по номерам закрытых смен

| № № | Действие | Отображение на Индикаторе | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нажать клавишу "МЕНЮ" | Р01 0 | Вход в меню |
| 2 | Нажать клавишу "2" | Р20 0 | Ввод номера режима (20) |
| 3 | Нажать клавишу "0" |  |  |
| 4 | Нажать клавишу "Итог" | ПАР НП 0 | Запрос пароля |
| 5 | Нажать клавишу "4" | ПАР НП - - | Ввод пароля фискализации (для примера 40) |
| 6 | Нажать клавишу "0" |  |  |
| 7 | Нажать клавишу "ИТОГ" | П 1 0 | Отчет перерегистраций |
| 8 | Нажать клавишу "+" | ПП 2 0 | Отчет по номерам закрытия смен (полный) |
| Следующее действие (п. 9) выбирает сокращенный отчет (действие не обязательное) |
| 9 | Нажать клавишу "ПР. ИТОГ" | ПС 2 0 | Отчет по номерам закрытия смен (сокращ.) |
| 10 | Нажать клавишу "ИТОГ" | ПП 21 0 | Запрос начального номера закрытия смены для полного или сокращенного отчета |
|  |  | ПС 21 0 |  |
| 11 | Нажать клавишу "2" | ПП 21 2 | Ввод начального номера закрытия смены для полного или сокращенного отчета (для примера № закрытия смены 0002) |
|  |  | ПС 21 2 |  |

| 12 | Нажать клавишу "ИТОГ" | ПП 22 0 | Запрос конечного номера закрытия смены для полного или сокращенного отчета |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПС 22 0 |  |
| 13 | Нажать клавишу "5" | ПП 22 5 | Ввод конечного номера закрытия смены для полного или сокращенного отчета (для примера № закрытия смены 0005) |
|  |  | ПС 22 5 |  |
| 14 | Нажать клавишу "Итог" | ПЕЧ ХХХХ (счет смен) | Печать отчета |
|  |  | ПП 2 0 | Печать окончена |
| 15 | Нажать клавишу "МЕНЮ" | Р20 0 | Выход в меню |
| 16 | Нажать клавишу "МЕНЮ" | 0.00 | Выход в режим «Касса» |

Порядок вывода отчета по датам закрытых смен

| № № | Действие | Отображение на Индикаторе | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нажать клавишу "МЕНЮ" | Р01 0 | Вход в меню |
| 2 | Нажать клавишу "2" | Р20 0 | Ввод номера режима (20) |
| 3 | Нажать клавишу "0" |  |  |
| 4 | Нажать клавишу "Итог" | ПАР НП 0 | Запрос пароля |
| 5 | Нажать клавишу "4" | ПАР НП - - | Ввод пароля фискализации (для примера 40) |
| 6 | Нажать клавишу "0" |  |  |
| 7 | Нажать клавишу "ИТОГ" | П 1 0 | Отчет перерегистраций |
| 8 | Нажать клавишу "+" | ПП 2 0 | Отчет по номерам закрытия смен (полный) |
| 9 | Нажать клавишу "+" | ПП 3 0 | Отчет по датам закрытия смен (полный) |
| Следующее действие (п.10) выбирает сокращенный отчета (действие не обязательное) |
| 10 | Нажать клавишу "ПР. ИТОГ" | ПС 3 0 | Выбор сокращенного отчета |
| 11 | Нажать клавишу "ИТОГ" | ПП 31 0 | Запрос начальной даты закрытия смены для полного или сокращенного отчета |
|  |  | ПС 31 0 |  |
| 12 | Нажать клавишу "3" | ПП 31 31-08-00 | Ввод начальной даты закрытия смены для полного или сокращенного отчета (для примера дата закрытия смены 31-08-00) |
|  | Нажать клавишу "1" |  |  |
|  | Нажать клавишу "0" |  |  |
|  | Нажать клавишу "8" | ПС 31 31-08-00 |  |
|  | Нажать клавишу "0" |  |  |
|  | Нажать клавишу "0" |  |  |
| 13 | Нажать клавишу "ИТОГ" | ПП 32 0 | Запрос конечной даты закрытия смены для полного или сокращенного отчета |
|  |  | ПС 32 0 |  |
| 14 | Нажать клавишу "3" | ПП 31 31-09-00 | Ввод конечной даты закрытия смены для полного или сокращенного отчета (для примера дата закрытия смены 31-09-00) |
|  | Нажать клавишу "1" |  |  |
|  | Нажать клавишу "0" |  |  |
|  | Нажать клавишу "9" | ПС 31 31-09-00 |  |
|  | Нажать клавишу "0" |  |  |
|  | Нажать клавишу "0" |  |  |
| 15 | Нажать клавишу "Итог" | ПЕЧ ХХХХ (счет смен) | Печать отчета |
|  |  | ПП 3 | Печать окончена |
| 16 | Нажать клавишу "МЕНЮ" | Р20 0 | Выход в меню |
| 17 | Нажать клавишу "МЕНЮ" | 0.00 | Выход в режим «Касса» |

Порядок вывода общего отчета

| № № | Действие | Отображение на индикаторе | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нажать клавишу "МЕНЮ" | Р01 0 | Вход в меню |
| 2 | Нажать клавишу "2" | Р20 0 | Ввод номера режима (20) |
| 3 | Нажать клавишу "0" |  |  |
| 4 | Нажать клавишу "Итог" | ПАР НП 0 | Запрос пароля |
| 5 | Нажать клавишу "4" | ПАР НП - - | Ввод пароля фискализации (для примера 40) |
| 6 | Нажать клавишу "0" |  |  |
| 7 | Нажать клавишу "ИТОГ" | П 1 0 | Отчет перерегистраций |
| 8 | Нажать клавишу " -(" | ПП 4 0 | Отчет общий (полный) |
| Следующее действие (п. 9) выбирает сокращенный отчет (действие не обязательное) |
| 9 | Нажать клавишу "ПР. ИТОГ" | ПС 4 0 | Выбор сокращенного отчета |
| 10 | Нажать клавишу "Итог" | ПЕЧ ХХХХ | Печать отчета |
|  |  | ПП 4 0 |  |
| 11 | Нажать клавишу "МЕНЮ" | Р20 0 | Выход в меню |
| 12 | Нажать клавишу "МЕНЮ" | 0.00 | Выход в режим «Касса» |

## Вывод отчётов по ЭКЛЗ

| № | Вид отчёта | Условное обозначение отчета на индикаторе |
| --- | --- | --- |
| 1 | Отчёт по закрытиям смен в заданном диапазоне номеров смен: - полный - сокращённый | ЭП 1 0 ЭС 1 0 |
| 2 | Отчет по закрытиям смен в заданном диапазоне дат: - полный - сокращенный | ЭП 2 0 ЭС 2 0 |
| 3 | Итоги смены по номеру смены | Э 3 0 |
| 4 | Итоги активизации | Э 4 0 |
| 5 | Документ по номеру КПК | Э 5 0 |
| 6 | Контрольная лента по номеру смены | Э 6 0 |

ККМ может формировать 6 видов отчетов по ЭКЛЗ.

Вывод отчетов по ЭКЛЗ выполняется в выделенном режиме. Доступ к режиму вывода отчетов по ЭКЛЗ выполняется из исходного состояния режима "Касса" по паролю отчета Z (значение пароля по умолчанию 20). Порядок вывода отчетов по ЭКЛЗ изложен ниже в таблицах. Вывод любого отчета по ЭКЛЗ можно прервать нажатием клавиши «Сброс».

Порядок вывода отчета по закрытиям смен в заданном диапазоне дат

| № № | Действие | Отображение на Индикаторе | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нажать клавишу "МЕНЮ" | Р01 0 | Вход в меню |
| 2 | Нажать клавишу "2" | Р21 0 | Ввод номера режима (21) |
|  | Нажать клавишу "1" |  |  |
| 3 | Нажать клавишу "Итог" | ПАР А2 0 | Запрос пароля |
| 4 | Нажать клавишу "2" | ПАР А2 - - | Ввод пароля отчета Z (для примера 20) |
|  | Нажать клавишу "0" |  |  |
| 5 | Нажать клавишу "ИТОГ" | ЭП 1 0 |  |
| 6 | Нажать клавишу "+" | ЭП 2 0 | Выбор необходимого отчета |
| Следующее действие (п.7) выбирает сокращенный отчет (действие не обязательное) |
| 7 | Нажать клавишу "ПР. ИТОГ" | ЭС 2 0 | Выбор сокращенного отчета |
| 8 | Нажать клавишу "ИТОГ" | ЭП 21 | Запрос начальной даты закрытия смены для полного или сокращенного отчета |
|  |  | ЭС 21 |  |
| 9 | Нажать клавишу "3" | ЭП 21 31-08-02 | Ввод начальной даты закрытия смены для полного или сокращенного отчета (для примера дата закрытия смены 31-08-02) |
|  | Нажать клавишу "1" |  |  |
|  | Нажать клавишу "0" |  |  |
|  | Нажать клавишу "8" | ЭС 21 31-08-02 |  |
|  | Нажать клавишу "0" |  |  |
|  | Нажать клавишу "2" |  |  |
| 10 | Нажать клавишу "ИТОГ" | ЭП 22 | Запрос конечной даты закрытия смены для полного или сокращенного отчета |
|  |  | ЭС 22 |  |
| 11 | Нажать клавишу "3" | ЭП 22 31-09-02 | Ввод конечной даты закрытия смены для полного или сокращенного отчета (для примера дата закрытия смены 31-09-02) |
|  | Нажать клавишу "1" |  |  |
|  | Нажать клавишу "0" |  |  |
|  | Нажать клавишу "9" | ЭС 22 31-09-02 |  |
|  | Нажать клавишу "0" |  |  |
|  | Нажать клавишу "2" |  |  |
| 12 | Нажать клавишу "Итог" | ЭП 22 31-09-02 | Печать отчета |
|  |  | ЭС 22 31-09-02 |  |
| 13 |  | ЭП 2 0 | Печать отчета завершена |
| 14 | Нажать клавишу "МЕНЮ" | Р21 0 | Выход в меню |
| 15 | Нажать клавишу "МЕНЮ" | 0.00 | Выход в режим «Касса» |

Порядок вывода отчета по закрытиям смен в заданном диапазоне номеров смен

| № № | Действие | Отображение на Индикаторе | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нажать клавишу "МЕНЮ" | Р01 0 | Вход в меню |
| 2 | Нажать клавишу "2" | Р21 0 | Ввод номера режима (21) |
|  | Нажать клавишу "1" |  |  |
| 3 | Нажать клавишу "Итог" | ПАР А2 0 | Запрос пароля |
| 4 | Нажать клавишу "2" | ПАР А2 - - | Ввод пароля отчета Z (для примера 20) |
|  | Нажать клавишу "0" |  |  |
| 5 | Нажать клавишу "ИТОГ" | ЭП 1 0 |  |
| Следующее действие (п. 6) выбирает сокращенный отчет (действие не обязательное) |
| 6 | Нажать клавишу "ПР. ИТОГ" | ЭС 1 0 | Выбор сокращенного отчета |
| 7 | Нажать клавишу "ИТОГ" | ЭП 11 1 | Запрос начального номера закрытия смены для полного или сокращенного отчета (по умолчанию устанавливается смена номер 1) |
|  |  | ЭС 11 1 |  |

| 8 | Нажать клавишу "2" | ЭП 11 2 | Ввод начального номера закрытия смены для полного или сокращенного отчета (для примера № закрытия смены 0002) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ЭС 11 2 |  |
| 9 | Нажать клавишу "ИТОГ" | ЭП 12 125 | Запрос конечного номера закрытия смены для полного или сокращенного отчета (по умолчанию устанавливается номер последней закрытой смены) |
|  |  | ЭС 12 125 |  |
| 10 | Нажать клавишу "5" | ЭП 12 5 | Ввод конечного номера закрытия смены для полного или сокращенного отчета (для примера № закрытия смены 0005) |
|  |  | ЭС 12 5 |  |
| 11 | Нажать клавишу "Итог" | ЭП 12 5 | Печать отчета |
|  |  | ЭС 12 5 |  |
| 12 |  | ЭП 1 0 | Печать отчета завершена |
| 13 | Нажать клавишу "МЕНЮ" | Р21 0 | Выход в меню |
| 14 | Нажать клавишу "МЕНЮ" | 0.00 | Выход в режим «Касса» |

Порядок вывода итогов смены по номеру смены

| № № | Действие | Отображение на Индикаторе | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нажать клавишу "МЕНЮ" | Р01 0 | Вход в меню |
| 2 | Нажать клавишу "2" | Р21 0 | Ввод номера режима (21) |
|  | Нажать клавишу "1" |  |  |
| 3 | Нажать клавишу "Итог" | ПАР А2 0 | Запрос пароля |
| 4 | Нажать клавишу "2" | ПАР А2 - - | Ввод пароля отчета Z (для примера 20) |
|  | Нажать клавишу "0" |  |  |
| 5 | Нажать клавишу "ИТОГ" | ЭП 1 0 |  |
| 6 | Нажать клавишу "+" | ЭП 2 0 | Выбор необходимого отчета |
|  | Нажать клавишу "+" | Э 3 0 |  |
| 7 | Нажать клавишу "ИТОГ" | Э 3 125 | Запрос номера смены (по умолчанию устанавливается номер текущей смены) |
| 8 | Нажать клавишу "1" | Э 3 124 | Ввод номера смены (для примера номер смены 124) |
|  | Нажать клавишу "2" |  |  |
|  | Нажать клавишу "4" |  |  |
| 9 | Нажать клавишу "ИТОГ" | Э 3 124 | Печать отчета |
| 10 |  | Э 3 0 | Печать отчета завершена |
| 11 | Нажать клавишу "МЕНЮ" | Р21 0 | Выход в меню |
| 12 | Нажать клавишу "МЕНЮ" | 0.00 | Выход в режим «Касса» |

Порядок вывода контрольной ленты по номеру смены

| № № | Действие | Отображение на Индикаторе | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нажать клавишу "МЕНЮ" | Р01 0 | Вход в меню |
| 2 | Нажать клавишу "2" | Р21 0 | Ввод номера режима (21) |
|  | Нажать клавишу "1" |  |  |
| 3 | Нажать клавишу "Итог" | ПАР А2 0 | Запрос пароля |
| 4 | Нажать клавишу "2" | ПАР А2 - - | Ввод пароля отчета Z (для примера 20) |
|  | Нажать клавишу "0" |  |  |
| 5 | Нажать клавишу "ИТОГ" | ЭП 1 0 |  |
| 6 | Нажать клавишу "+" | ЭП 2 0 | Выбор необходимого отчета |
|  | Нажать клавишу "+" | Э 3 0 |  |
|  | Нажать клавишу "+" | Э 4 0 |  |
|  | Нажать клавишу "+" | Э 5 0 |  |
|  | Нажать клавишу "+" | Э 6 0 |  |
| 7 | Нажать клавишу "ИТОГ" | Э 6 126 | Запрос номера смены (по умолчанию устанавливается номер текущей смены) |
| 8 | Нажать клавишу "1" | Э 6 125 | Ввод номера смены (для примера номер смены 125) |
|  | Нажать клавишу "2" |  |  |
|  | Нажать клавишу "4" |  |  |
| 9 | Нажать клавишу "ИТОГ" | Э 6 125 | Печать отчета |
| 10 |  | Э 6 0 | Печать отчета завершена |
| 11 | Нажать клавишу "МЕНЮ" | Р21 0 | Выход в меню |
| 12 | Нажать клавишу "МЕНЮ" | 0.00 | Выход в режим «Касса» |

# Text boxes

0 . . . 9

ИТОГ

Р01	0

РХХ	0

* * *

МЕНЮ

ПАР ПР	0

ПАР ПР      ------

Режим

№ режима

Пароль

0 . . . 9

ИТОГ

ИТОГ

# ХХ-ХХ-ХХ

###### ХХ-ХХ-ХХ

0 . . 9

ИТОГ

Р01                  0

ПАР ПР        0

МЕНЮ

ПАР ПР- - - - - -

Р01                 0

Текущая дата

Ввод даты

Пароль

Введенная дата

ИТОГ

0 . . 9

2

ИТОГ

Р01	0

Р02	0

МЕНЮ

0 . . . 9

ПАР ПР	0

ПАР ПР     ------

Пароль

ИТОГ

0…9

ХХ-ХХ

Р02	0

ХХ - ХХ

Введенное время

Текущее время

ИТОГ

Пароль

Признак принадлежности пароля

Пароль

Режим

МЕНЮ

ИТОГ

0 . . . 9

Р01	0

7

Р07	0

ПАР ПР	0

ИТОГ

ПАР ПР	 ------

ПАР-1	0

+

-

ПАР ХХ	0

0 . . . 9

ПАРХХ ХХХХХХ

ИТОГ

ПАР ХХ	0

МЕНЮ

Р07	0

Пароль

Режим

МЕНЮ

ИТОГ

0 . . . 9

Р01	0

10

Р10	0

ПАР ПР	0

ИТОГ

ПАР ПР	 ------

Программирование ограничения в следующий отдел

№ отдела

ОГ01              0

Отдел

Сумма ограничения

ОГ№№           0

0 . . . 9

ОГ№№	    7

ИТОГ

ОГ№№	    ХХХ

МЕНЮ

Р10                 0

Печать отчета

Пароль

Х

ОБГ А1        0

ИТОГ

ПАР А1       0

0 . . . 9

ПАР А1   ------

ИТОГ

ПЕЧ            1

0.00

0. . 9

ИТОГ

ПАР А2      ------

ПЕЧ               1

ПС

Печать отчета Z

ПАР А2        0

ПАР 0   	 0

Признак набора пароля

Пароль

Z

Х=контраст. 1-5 С=вид печати: С – сжатая, П - полная

ТЕСТ БТП

МЕНЮ

Р01	0

15

Р15	0

ИТОГ

0 . . . 9

ПАР ПР	0

ПАР ПР	 ------

Пароль

ИТОГ

1 . . . 5

ПР01	СХ

КН

ИТОГ

МЕНЮ

Режим

З А Г О Л О В О К

20-10-02 11:20

НМ  12345678

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒

Вер. 3.0  19.09.02

!"#$%&'()*+,-./

0123456789:;<=>?

@ABCDEFGHIJKLMNO

PQRSTUVWXYZ[\]^_

÷abcdefghijklmno

pgrstuvwxyz{|}~(

АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОП

РСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ

абвгдежзийклмноп

рстуфхцчшщъыьэюя

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒

Т е с т   Б Т П

N версии и дата версии

программного обеспечения

Е	ПУ

Е	ПУ

ИТОГ

Пароль

ПАР ПР	------

ПАР ПР	0

0 . . . 9

ИТОГ

Р41	0

41

Р01	0

МЕНЮ

З А Г О Л О В О К

ИНН   000000000000

20–10-02 10:00

НМ  12345678

Нефискальный

-----------------

-----------------

Смена    0001

Чек – – – 0000

-----------------

Н А Р А Б О Т К А

20-10-02 10:05

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒

!"#$%&'()*+,-./

0123456789:;<=>?

@ABCDEFGHIJKLMNO

PQRSTUVWXYZ[\]^_

÷abcdefghijklmno

pgrstuvwxyz{|}~(

АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОП

РСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ

абвгдежзийклмноп

рстуфхцчшщъыьэюя

-----------------

20-10-02 10:10

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒

!"#$%&'()*+,-./

0123456789:;<=>?

@ABCDEFGHIJKLMNO

PQRSTUVWXYZ[\]^_

÷abcdefghijklmno

pgrstuvwxyz{|}~(

АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОП

РСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ

абвгдежзийклмноп

рстуфхцчшщъыьэюя

-----------------

КОНЕЦ

Пароль

Режим

МЕНЮ

ИТОГ

0 . . . 9

Р01	0

76

Р76	0

ПАР ПР	0

ИТОГ

ПАР ПР	 ------