Машина электронная контрольно-кассовая

«ЛАДОГА-Ф»

Руководство

по модернизации путем установки аккумулятора резервного питания

ТКРП.0101.00.00.000РУА

С. Петербург    2003 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1.	Введение	3

2.	Состав комплекта для модернизации	3

3.	Описание зарядного устройства	3

4.	Порядок модернизации	3

5.	Особенности работы ККМ со встроенным аккумулятором	4

6.	Техническое обслуживание аккумулятора	4

7.	Перечень элементов комплекта для модернизации	5

8.	Схема установки аккумулятора и зарядного устройства	6

9.	Схема электрическая подключения зарядного устройства к ККМ	7

10.    Схема электрическая принципиальная комплекта для модернизации	8

# Введение

Данная инструкция предназначена для модернизации электронной контрольно-кассовой машины «ЛАДОГА-Ф» (далее ККМ) путем установки свинцового аккумулятора 12В 1.3Ач. Необходимость модернизации возникает в том случае, если напряжение питающей сети нестабильно, либо есть вероятность его отключения в течение рабочей смены.

Установка аккумулятора позволит обеспечить бесперебойную работу ККМ в течение рабочей смены, т.е. гарантирует возможность распечатать около 300 чеков при контрастности печати №3.

# Состав комплекта для модернизации

  - Аккумулятор свинцовый 12В,  ёмкостью 1.3 Ач.  Габариты 97мм 45мм 55мм.

  - Плата зарядного устройства ТКРП.0004.00.00.070.

  - Скоба крепления аккумулятора.

  - Кабель №1 для подключения зарядного устройства к блоку питания.

  - Кабель №2 для подключения зарядного устройства к блоку питания.

  - Винты для крепления скобы  -2шт.

# Описание зарядного устройства

Принципиальная электрическая схема зарядного устройства приведена в разделе 10.

Зарядное устройство выполнено на двух микросхемах LM317T (КР142ЕН12А) и двухполюсном электромагнитном реле К1. Микросхема D1 используется в режиме стабилизатора напряжения  (Uвых.стаб = 14В), а микросхема D2 в режиме стабилизатора тока  (Iвых.стаб.=120мА).  Реле предназначено для переключения режима работы (заряд – разряд)

При подключении сетевой вилки реле срабатывает и аккумулятор устанавливается в режим заряда. В случае пропадания напряжения питающей сети, реле отпускает, и ККМ  переходит в режим резервного питания от аккумуляторной батареи.

Применение для коммутации контактов реле вместо полупроводниковых элементов позволяет в режиме питания ККМ от аккумулятора исключить p-n переход и тем самым увеличить использование аккумулятора.

# Порядок модернизации

При модернизации ККМ необходимо руководствоваться схемой установки аккумулятора и зарядного устройства приведенной в разделе 8 и схемой электрической подключения зарядного устройства к ККМ  приведенной в разделе 9.

Для модернизации ККМ необходимо выполнить следующие действия:

- Отсоединить сетевой шнур от клемной колодки блока питания и сетевого выключателя.

- Отсоединить провода соединяющие разъем X2 (=12В) с контактной группой A1XS2 на блоке питания. Провода необходимо отсоединить как от контактной группы A1XS2 на блоке питания, так и от разъема X2 (=12В).

- Припаять контакт X1 Кабеля №2 к контакту 1 контактной группы A1XS2 на блоке питания.

- Припаять контакты X1 и X2 Кабеля №1 к контактам 2 и 3 контактной группы A1XS2 на блоке питания.

- Соединить разъем XS3-1 Кабеля №1 и разъем XS3-2  Кабеля №2 с контактами сетевого выключателя.

- Соединить сетевой шнур с клемной колодкой блока питания, минуя сетевой выключатель.

- Установить плату зарядного устройства на крышку блока питания, закрепив её при помощи двух винтов используя существующие отверстия на которые крепится устройство индикации.

- Установить аккумуляторную батарею в принтерный отсек, закрепив её при помощи металлической скобы.  Батарея устанавливается вплотную к задней стенке ККМ. Для крепления аккумулятора необходимо просверлить два отверстия на дне принтерного отсека и закрепить скобу двумя винтами.

- Подключить аккумулятор к плате зарядного устройства, строго соблюдая полярность.

# Особенности работы ККМ со встроенным аккумулятором

Предусмотрено 4 режима работы зарядного устройства в составе ККМ  в зависимости от положения сетевого выключателя, положения вилки сетевого шнура и наличия напряжения в электрической сети:

| Режим работы ККМ | Положение вилки сетевого шнура | Положение сетевого выключателя | Наличие напряжения в электрической сети |
| --- | --- | --- | --- |
| Питание от сети переменного тока, заряд аккумулятора | подключена | включен | есть напряжение |
| Питание от аккумулятора | подключена | включен | нет напряжения |
|  | отключена | включен | - |
| Заряд аккумулятора | подключена | выключен | есть напряжение |
| ККМ отключена | выключена | выключен | - |

# Техническое обслуживание аккумулятора

## Проверка аккумулятора

Для проверки аккумулятора необходимо выполнить следующие действия:

- Отключить ККМ от электрической сети;

- Включить сетевой выключатель;

- Измерить напряжение на выводах аккумулятора в режиме ожидания ввода команд (напряжение должно быть не менее 14В);

- Измерить напряжение на выводах аккумулятора в момент печати (напряжение должно быть не менее 13В);

В случае несоответствия измеренных напряжений указанным величинам необходимо зарядить аккумулятор.

## Заряд аккумулятора

Для заряда аккумулятора необходимо подключить ККМ к сети переменного тока напряжением 220В (положение сетевого выключателя на заряд аккумулятора не влияет). Для полного заряда аккумулятора требуется время не менее 10 часов.

# Перечень элементов комплекта для модернизации

Зарядное устройство ТКРП.0004.00.00.070

| Позиция | Наименование | Кол. | Прим. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | МИКРОСХЕМЫ |  |  |
| D1, D2 | КР142ЕН12A (LM317T) | 2 |  |
|  | ДИОДЫ |  |  |
| VD1-VD4 | 1N5819 | 4 |  |
|  | КОНДЕНСАТОРЫ |  |  |
| С1 | К50-35 470мкФ 35В (SR 470uF 35V) | 1 |  |
|  | РЕЗИСТОРЫ |  |  |
| R1 | C2-23 0,125Вт 10K ±5% (MF-0,125 10K 5%) | 1 |  |
| R2 | C2-23 0,125Вт 1K ±5% (MF-0,125 1K 5%) | 1 |  |
| R3 | C2-23 0,25Вт 10 ±5% (MF-0,25 10 5%) | 1 |  |
| R4 | C2-23 0,25Вт 330 ±5% (MF-0,25 330 5%) | 1 |  |
|  | РАЗЪЕМЫ |  |  |
| XP1 | WF-3 (WF 03M, YY3N03) | 1 |  |
| XS1-1 | Клемма ножевая, розетка 4.8х0.8мм, провод 0.5мм2, изоляция черная | 1 |  |
| XS1-2 | Клемма ножевая, розетка 4.8х0.8мм, провод 0.5мм2, изоляция красная | 1 |  |
|  | ПРОЧИЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ |  |  |
| K1 | Реле электромагнитное TRI-24VDC-SB-2C | 1 |  |
| E1 | Аккумулятор свинцовый 12В, 1.3Ач (97мм 45мм 55мм) | 1 |  |
|  | Провод МГШВ 0.5мм2 | 0.9м |  |

Кабель №1  для подключения зарядного устройства к блоку питания

| Позиция | Наименование | Кол. | Прим. |
| --- | --- | --- | --- |
| XS1 | HU-3 | 1 |  |
| XS3-1 | Клемма ножевая, розетка 6.3х0.8мм, провод 0.5мм2 | 1 |  |
|  | Провод МГШВ 0,5мм2 | 0.85м |  |
|  | Трубка ПХВ 8мм | 0,02м |  |

Кабель №2  для подключения зарядного устройства к блоку питания

| Позиция | Наименование | Кол. | Прим. |
| --- | --- | --- | --- |
| XS3-2 | Клемма ножевая, розетка 6.3х0.8мм, провод 0.5мм2, изоляция черная | 1 |  |
|  | Провод МГШВ 0,5мм2 | 0.25м |  |
|  | Трубка ПХВ 8мм | 0,02м |  |

# Схема установки аккумулятора и зарядного устройства

# Схема электрическая подключения зарядного устройства к ККМ

# Схема электрическая принципиальная комплекта для модернизации