Доработки блока питания

Для улучшения режима запуска в электрическую схему блока питания ККМ "ЛАДОГА-Ф" введены следующии доработки:
   1.    Установлен диод VD 8 - (1N5818, или 1N5819, 1N5820) между контактом 3 микросхемы DA1  и контактом 3 микросхемы DA 2, анодом к микросхеме DA 1.
   2.    Параллельно сопротивлению R 21 (непосредственно к его проводникам) подпаять конденсатор С 24 (К10-17) емкостью 0,33 мкФ.

Доработки денежного ящика

Для повышения надежности срабатывания денежного  ящика предлагаем провести следующие доработки механизма открывания ящика.
    1.    Спилить с помощью напильника залитую область защелки до ширины 5 мм.
    2.    Снять приклеенную текстолитовую шайбу с торца якоря электромагнита. После этой доработки усилие   электромагнита возрастает на 40-50%, что позволяет повысить усилие срабатывания замка денежного ящика, что в свою очередь дает возможность усилить выталкивающую пружину. 
    3.     Для обеспечения надежного контакта и избежания поломок штекера электромагнита денежного ящика предлагаем заменить его на угловой разъем с запресованным проводом DC 2,1/5,5+1,8 м. Вслучае затруднений в приобретении углового разъема с проводом можно обращаться к Генеральному поставщику.

Доработки платы управления.

1.    Для повышения помехозащищенности ККМ: 
Установить перемычку, соединяющую общий провод на блоке управления с защитным заземлением кожуха блока питания. Перемычка устанавливается между винтом крепления прижимной скобы аккумулятора на блоке управления и ближайшим винтом крепления кожуха блока питания.
   2.    Для повышения надежности хранения данных в ОЗУ таймера:
Заменить аккумулятор резервного питания таймера типа Д-0.06 (1.2 В, 0.06 А/ч) производства фирмы "Ригель" на аналогичный (60Н (1.2 В, 0.06 А/ч) производства фирмы ZHONGSHAM (КНР) или V80 (1.2 В, 0.08 А/ч) производства фирмы VARTA).
   3.    Для исключения зависания программы и прожигания ТПГ (для эталонной версии) необходимо уменьшить резисторы R23 и R24 (5 и 6 нога DD4) до величины 2-2,5 Ком.
   4.    Для предотвращения ложного срабатывания 10-й ошибки после тестирования ФП в режиме диагностики (для эталонной версии) необходимо перерезать пятый провода от разъема ФП (Reset).