Сообщения об ошибках RU037.

Е-ОП Ошибка оператора. Нажмите клавишу «С».
Е-НП Неисправен или отсутствует накопитель фискальной памяти. Работа ККМ
блокируется. Обратитесь в ремонтную организацию.
Е-НД Неисправен дисплей покупателя. Нажмите клавишу «С». Обратитесь в
ремонтную организацию.
Е-ПП Ошибка переполнения. Произошло переполнение промежуточного итога
чека (9999999,99). Нажмите клавишу «С».
Е-НБУ Не установлена чековая лента или поднята печатающая головка. Нажмите
клавишу «С» и установите ленту в печатающий механизм.
Е-АП Авария питания - аккумулятор разряжен. Подключите зарядное устройство к
ККМ и включите зарядное устройство в сеть переменного тока 220В 50Гц.
Е-СН Неправильный прием данных с порта ККМ (при его наличии) или отсутствие
штрих-кода в базе цен.
Е-НСГ Нет сменного гашения. Ошибка возникает при превышении
продолжительности смены 24 часов или при переполнении электронного
журнала. Нажмите клавишу «С» и проведите сменное гашение.
Е-НСС Попытка открыть смену без считывания электронного журнала предыдущей.
Снимите блокировку: ПРОГ ИТ Х 0 ПИ.
Е-ЗАР Разряжен аккумулятор.
Е-ОЗС Ошибка записи в ОЗУ, фатальное повреждение данных электронного
журнала. Обратитесь в ремонтную организацию.
Е-FL Неисправно ОЗУ. Обратитесь в ремонтную организацию.