# Описание сервисной опции на Меркурий-130Ф

Режим ЦТО для Меркурий-130Ф

эталонной версии 02.

Режим функционирует следующим образом.

- При достижении даты обслуживания минус 10 дней касса при входе в режим оператора

выдает на дисплей напоминание с указанием даты обслуживания.

- При достижении даты обслуживания вход в режим оператора блокируется.

- В режиме программирования появляется опция ввода пароля обслуживания (нажать

клавишу "00" при закрытой смене - появится приглашение "ОБС _ _ _ _ _ _"). При

вводе пароля для первой из оставшихся граничных дат она исчезает. Таким

образом можно ввести последовательно несколько паролей и отодвинуть время

обслуживания на несколько интервалов. После ввода пароля показывается следующая

граничная дата.

- Все остальное работает обычным образом.

Включение/выключение режима ЦТО.

- Касса переводится в сервисный режим. Для этого перед включением ККМ:

на плате 417.24 с версией 130RU023 снимается джампер J2;

на плате 417.14 с версией 130RU033 замыкается джампер X3 (или контакты под него).

- Включается ККМ, происходит автоматический переход в сервисный режим. На

дисплее "ПРОГ.".

- Далее следует нажать клавишу "00".

Для платы 417.24 с версией 130RU023 появится приглашение к вводу пароля ЦТО.

- Если необходимо отключить включенный режим ЦТО (если утрачены или повреждены

пароли, и т.п.), надо нажать клавишу "-".

- Если режим ЦТО включен, и необходимо ввести следующий пароль обслуживания,

введите его и нажмите клавишу "ИТ". Будет показана следующая граничная дата,

если таковые остались.

- Для включения выключенного режима ЦТО введите начальный пароль (все 6 цифр),                	   нажмите клавишу "ИТ", введите интервал обслуживания в месяцах (3-9), нажмите "ПИ". 	    	   Будут сгенерированы остальные пароли и даты обслуживания (для дат отсчет идет от  	   	   текущей).

Пароли и даты к ним будут напечатаны, режим ЦТО будет включен.

Для платы 417.14 с версией 130RU033 при включенном режиме ЦТО появится приглашение

к вводу пароля ЦТО, при выключенном - приглашение к вводу первой граничной даты

обслуживания.

- Если необходимо отключить включенный режим ЦТО (если утрачены или повреждены

пароли, и т.п.), надо нажать клавишу "-".

- Если режим ЦТО включен, и необходимо ввести следующий пароль обслуживания,

введите его и нажмите клавишу "ИТ". Будет показана следующая граничная дата,

если таковые остались.

- Для включения выключенного режима ЦТО введите граничную дату, нажмите клавишу

"ИТ" - появится приглашение к вводу пароля для этой даты, введите пароль (все 6 цифр),

нажмите клавишу "ИТ". Всего это нужно проделать 10 раз (10 дат и паролей для них).

Пароли и даты к ним будут напечатаны, режим ЦТО будет включен.