Описание технологического ПЗУ для ККМ “ОРИОН-100Ф”

1. Технологическое ПЗУ предназначено для оперативного исправления ошибок пользователей и сбоев ККМ, без изменения текущих накоплений.

2. Возможности,  предоставляемые технологическим ПЗУ:

2.1  Восстановление  необнуляемых регистров ОЗУ по накоплениям фискальной памяти, в случае полного обнуления ККМ.

2.2  Корректировка конфигурации ККМ без предварительных проверок возможности их изменения

2.3  Корректировка даты, в случае сбоя ККМ или ошибки оператора по программированию текущей даты

2.4  Программирование заголовка и окончания чека

2.5  Индикация и изменение паролей доступа к режимам ККМ

2.6  Перезапуск ККМ в случае сбоя и зависания программы.

3. Порядок использования технологического ПЗУ.

3.1 Вскрыть ККМ.

3.2 Заменить штатное ПЗУ на технологическое.

3.3 Включить ККМ.

3.4 В случае полного обнуления ОЗУ ККМ, программа предложит восстановить накопительные регистры в ОЗУ в соответствии с накоплениями в фискальной памяти, при этом на индикаторе отобразиться знак « - ». Необходимо с помощью цифровой клавиатуры ввести цифру «0», или «1», или «2», где:

- «0» - не восстанавливать регистры:

- «1» - восстанавливать от фискализации ККМ:

- «2» - восстанавливать от последней перерегистрации ККМ.

При выборе функции восстановления, через несколько минут будут воостановлены:

- Необнуляемый регистр накоплений по кассе (сменный отчет)

- Счетчик гашений (сменный отчет)

- Необнуляемый регистр по 1 кассиру (отчет по кассиру)

- Необнуляемый регистр по 1 отделу.  (отчет по отделам)

3.5 На индикаторе отобразиться текущее время и дата.

3.6 Откорректируйте текущее время с помощью цифровой клавиатуры, см. инструкцию по эксплуатации, и нажмите клавишу «ИТОГ».

3.7 ККМ перейдет в режим корректировки ошибок.

3.8 Выберите необходимый подрежим корректировки («1», «3», «4», «5») и устраните возникшие проблемы в соответствии с инструкцией по эксплуатации.

3.9 В случае утери пароля доступа к ФП выберите подрежим «6», при этом  на индикаторе отобразится пароль доступа к ФП. Вход из подрежима кл. «Режим»

3.9 Замените технологическую версию на штатную

3.10 Проведите запуск ККМ.